自动滴胶匀胶机 旋涂仪 真空旋转涂层机  型号：HAD300-1

自动滴胶匀胶机 旋涂仪 真空旋转涂层机  型号：HAD300-1

HAD300-1产品简介：主要用于液体，胶体在材料表面薄膜的形成，适用于硅片，晶片，玻璃，陶瓷等制版表面涂覆工艺。可在科研，教育，生产中应用。
 
HAD300-1主要特点：
1可设定存储26个不同样片的旋转涂敷工艺过程。
2每个涂敷工艺过程可以设置51步不同的速度状态；
3可以控制加速度
4平稳转速，预设值与实际值 误差率 1‰ 。有视频为证（如想观看视频，请联系我）
5端跳 1mm的±2.5％
6全自动精确滴胶。
 
液晶显示屏可以实时显示：
1.     第N个涂敷工艺过程
2.     所处工作段
3.     真空吸片状态。
4.     设置时间；及实时运行时间。
5.     设置速度；及实时速度状态。
中英文两套操作系统供选择。
人机交互式对话，简洁，明了。

HAD300-1 自动滴胶匀胶机Spin Coater 旋涂仪 真空旋转涂层机：
HAD300-1高精度自动滴胶匀胶机旋涂仪 安装有真空度传感器，涂敷工作过程电脑实时检测系统真空度，
必须在安全的真空度下，电机启动，运行。保障可靠吸片，不飞片。
 
HAD300-1高精度自动滴胶匀胶机旋涂仪  
电机转速精度更高：
300 - 10000 转/分，转速稳定性：+ - 0.1 %
最高转速10000转/分
 
 NPP材质工作腔，外表面洁净光亮。美观，方便清洗。
HAD300-1高精度自动滴胶匀胶机旋涂仪 能精确滴定一种胶体。
工作腔直径315mm。可以旋涂最大基片直径250mm圆片或 200mm*200mm方片 。
 
HAD300-1技术指标：
1 自动定时    ：可设定  ：0.01—1S   0.1—10 S
                          0.2—20S   0.3—30S
2 重复准确度  ：± 0.5 %
7最小注滴量   ：0.01ml
 
可用丙酮擦拭。
NPP的化学稳定性优异，对大多数酸、碱、盐、氧化剂都显 惰 性。例如在100℃的浓磷酸、盐酸、40%硫酸及其它们的盐类溶液中都是稳定的。

HAD300-1技术参数：     
         单相交流电源：220V.50Hz
         电机功率：150W
         62mm，标准配置）
        转数：300 - 10000 转/分。
                可设定时间：1---9999秒。
可选配件 1、85升/分有油真空泵
         2、特殊真空吸盘
         3. 全自动滴胶机一台