概述
　　TR-9200型系列煤气分析系统主要包括：转炉煤气回收、高炉喷煤制粉过程、高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气、半水煤气、干熄焦循环气、生物质气及工业煤气柜前/柜后/柜顶的煤气成份分析系统，以及有色金属冶炼炉气分析系统。本系统通过对不同工艺煤气的检测，可以实现节能及安全管理；通过对有色金属冶炼炉气分析可以对工艺优化及废气回收提供评价。
　　本系统通常采用仪表柜式或分析小屋式，并由取样探头、样品预处理及分析仪器等组成；其分析对象主要有：CO、O2、CO2、H2、CH4等参数，分析仪大多采用红外、顺磁式或电化学式、热导式原理，也可以采用工业色谱进行煤气的全组分分析。
　　本系统采用可靠地干法样品处理系统，关键部件采用原装进口；样品预处理系统的流程设计，根据现场不同的工艺条件，设计出针对性解决方案，保证分析系统的可靠运行；本系统配套的分析仪器可以根据客户的不同要求进行配置，从而达到用户的最终目的。

# 高炉喷煤

| 适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高炉喷煤 | 制粉布袋出口 | O2 | 0～10% | JNYQ- O-11 |
|  |  | CO | 0～2000μmol/mol | JNYQ-I- 41 |
|  | 磨煤机入口 | O2 | 0～10% | JNYQ- O- 11 |
|  | 煤粉仓 | CO | 0～2000μmol/mol | JNYQ-I- 41 |

转炉煤气

| 适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转炉煤气 | 转炉煤气回收 | CO | 0～100% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | O2 | 0～5% | JNYQ-O- 11 |
|  | 煤气柜进出总管分析 | CO | 0～100% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | O2 | 0～5% | JNYQ-O- 11 |

高炉煤气

| 适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高炉煤气 | 高炉炉顶煤气分析 | O2 | 0～5% | JNYQ-O- 11 |
|  |  | CO | 0～40% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | CO2 | 0～30% | JNYQ- I- 41 |
|  |  | H2 | 0～5% | JNYQ-H- 31 |
|  | 高炉炉身煤气分析 | H2 | 0～5% | JNYQ-H- 11 |
|  |  | CO | 0～40% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | CO2 | 0～30% | JNYQ- I- 41 |

煤气热值分析

| 适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合煤气 | 热值分析 | CO | 0～50% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | H2 | 0～30% | JNYQ-H- 31 |
|  |  | CH4 | 0～20% | JNYQ-I- 41 |

干熄焦循环气分析

| 适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干熄焦循环风机出口 | 工艺控制 | O2 | 0～5% | JNYQ-O-11 |
|  |  | CO | 0～20% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | CO2 | 0～30% | JNYQ-I-41 |
|  |  | H4 | 0～10% | JNYQ-H-31 |

生物质气热值分析

| 适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物质气 | 热值分析 | O2 | 0～25% | JNYQ-O-11 |
|  |  | CO | 0～40% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | H2 | 0～60% | JNYQ-H- 31 |
|  |  | CH4 | 0～40% | JNYQ-I- 41 |

焦炉、发生炉煤气分析

| 适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电捕焦油器、电捕氢出入口 | 安全/工艺控制 | O2 | 0～5% | JNYQ-O-11 |
|  |  | CO2 | 0～10% | JNYQ-I-41 |
|  |  | CO | 0～30% | JNYQ-I-41 |
|  |  | CH4 | 0～10% | JNYQ-I- 41 |
|  |  | H4 | 0～60% | JNYQ-H-31 |

电话：029-62817888-816

传真：029-62817818

地址：陕西 西安 未央区 西安市经济开发区草滩生态产业园草滩六路南段

公司主页：http://www.xajuneng.cn/

联系人（销售）：杨轶杉 17691074883